## Slide 1
HERRAMIENTAS DE SOPORTE TÉCNICO REMOTO
y Diagnóstico de Hardware
AnyDesk • TeamViewer • CPU-Z • MemTest86 • CrystalDiskInfo • OCCT
Sistemas Operativos — Soporte Técnico Profesional

## Slide 2
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
01
Herramientas de Acceso Remoto
AnyDesk & TeamViewer
02
Comparativa y Nivel de Acceso
Dificultad, seguridad y alcance
03
Diagnóstico de RAM y Procesador
MemTest86, CPU-Z, OCCT
04
Diagnóstico de Almacenamiento
CrystalDiskInfo, HD Tune
05
Diagnóstico de Periféricos
Teclado, cámara, USB
06
Conclusiones
Mejores prácticas y recomendaciones

## Slide 3
ANYDESK — Acceso Remoto Ultrarrápido
AnyDesk
Remote Desktop Software
Velocidad
Latencia <16ms gracias al protocolo DeskRT propio. Conexión fluida incluso con bajo ancho de banda.
Seguridad
Cifrado TLS 1.2 + RSA 2048. Verificación en dos pasos y contraseñas de sesión temporales.
Acceso Desatendido
Permite conectarse sin intervención del usuario remoto con contraseña permanente configurada.
Multiplataforma
Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Sin instalación completa (versión portátil disponible).
Latencia: <16ms
Protocolo: DeskRT
Cifrado: TLS 1.2 / RSA-2048
Plataformas: 7+
Dificultad: ⭐ Baja

## Slide 4
TEAMVIEWER — Solución Empresarial Integral
TeamViewer
Enterprise Remote Access
Gestión Multi-Sesión
Maneja múltiples sesiones simultáneas. Panel centralizado para equipos de TI.
Monitoreo Remoto
RMM integrado: monitoreo 24/7, alertas automáticas y gestión de parches.
Herramientas IT
Transferencia de archivos, chat, pizarra colaborativa, grabación de sesiones.
Seguridad Avanzada
Cifrado AES-256, autenticación de dos factores, lista blanca de dispositivos.
Cifrado: AES-256
Protocolo: TV propio
Sesiones: Múltiples
IoT: Soporte
Dificultad: ⭐⭐ Media

## Slide 5
COMPARATIVA: AnyDesk vs TeamViewer
Criterio
AnyDesk
TeamViewer
Velocidad
★★★★★ Muy alta
★★★★☆ Alta
Facilidad de uso
★★★★★ Muy fácil
★★★☆☆ Intermedia
Seguridad
TLS 1.2 / RSA-2048
AES-256 bits
Acceso desatendido
Sí, con contraseña
Sí, con token
Sesiones múltiples
Plan pago
Sí (plan empresarial)
Monitoreo RMM
No nativo
Sí, integrado
Versión gratuita
Uso personal
Uso no comercial
Plataformas
7 sistemas operativos
Amplia compatibilidad
Precio aprox.
Desde $14.90/mes
Desde $24.90/mes

## Slide 6
¿CÓMO FUNCIONAN? — Arquitectura de Conexión
💻 Técnico
(PC Local)
☁️ Servidor
Relay/Cloud
🖥️ PC Remota
(Cliente)
→
→
Petición de conexión
ID + contraseña
Autenticación
y enrutamiento
1
Instalación
Se instala el cliente en ambos equipos (o versión portable sin instalación).
2
ID de Conexión
Cada dispositivo recibe un ID único. El técnico ingresa el ID del cliente.
3
Autenticación
El cliente acepta la conexión y puede controlar qué permisos otorga.
4
Sesión Activa
Control remoto en tiempo real con cifrado de extremo a extremo.

## Slide 7
DIAGNÓSTICO — RAM y Procesador (CPU)
MemTest86
RAM
Prueba la memoria RAM de forma exhaustiva arrancando desde USB/CD, fuera del sistema operativo. Detecta errores de hardware en módulos DIMM y DDR.
Funcionalidades:
✓ Boot desde USB/CD independiente
✓ Pruebas de patrones de bits
✓ Detección de módulos defectuosos
✓ Compatible con DDR4/DDR5
Nivel: Avanzado
CPU-Z
CPU + RAM
Herramienta de información y benchmarking. Muestra frecuencias, voltajes, caché, núcleos e información detallada del procesador y módulos RAM.
Funcionalidades:
✓ Frecuencias en tiempo real
✓ Voltajes e información de VRM
✓ Benchmark monocúcleo/multicúcleo
✓ Versión portable disponible
Nivel: Básico
OCCT
CPU + GPU + PSU
Test de estabilidad y estrés. Somete el CPU/GPU a carga máxima para detectar inestabilidades por overclocking, refrigeración insuficiente o PSU débil.
Funcionalidades:
✓ Test de estrés CPU/GPU/RAM
✓ Monitoreo de temperatura en vivo
✓ Detección de errores de cálculo
✓ Informe exportable
Nivel: Intermedio

## Slide 8
DIAGNÓSTICO — Disco Duro / SSD y Tarjeta de Video
💾 Diagnóstico de Almacenamiento
CrystalDiskInfo
Lee atributos S.M.A.R.T. del disco. Muestra temperatura, horas de uso, sectores reasignados y estado de salud general del HDD/SSD.
HD Tune Pro
Benchmark de velocidad de lectura/escritura. Escaneo de errores en superficie. Ideal para detectar sectores defectuosos en HDDs.
CrystalDiskMark
Mide velocidades secuenciales y aleatorias de lectura/escritura. Imprescindible para evaluar el rendimiento real de un SSD NVMe.
🎮 Diagnóstico de Tarjeta de Video (GPU)
GPU-Z
Información completa de la GPU: frecuencias, VRAM, temperatura, consumo. Compatible con NVIDIA, AMD e Intel Arc.
FurMark
Test de estrés máximo para la GPU. Detecta overheating, throttling térmico y artefactos visuales bajo carga extrema.
MSI Afterburner
Monitoreo en tiempo real del GPU: temperatura, uso, frecuencias. Permite overclocking y ajuste de curva de ventiladores.

## Slide 9
DIAGNÓSTICO — Teclado, Cámara y Puertos USB
Teclado
Herramientas:
▸ KeyboardTest — Detecta teclas muertas o con rebote en mapa visual
▸ Aqua's Key Test — Prueba cada tecla con NKRO (N-Key Rollover)
▸ PassMark Keyboard — Benchmark de velocidad de escritura
💡 Una tecla con rebote (bounce) puede generar dobles pulsaciones. Verificar con KeyboardTest antes de reemplazar el teclado.
Cámara Web
Herramientas:
▸ Camera App (Windows) — Prueba básica integrada en el OS
▸ VLC Media Player — Accede directo al dispositivo de captura
▸ Webcam Test (web) — Verifica resolución, FPS y micrófono integrado
💡 Si la cámara no aparece, verificar en Administrador de Dispositivos > Cámaras. Puede ser un driver desactualizado o conflicto con antivirus.
Puertos USB
Herramientas:
▸ USBDeview — Lista todos los dispositivos USB conectados e historial
▸ USB Device Tree Viewer — Árbol de hubs y ancho de banda USB
▸ CrystalDiskMark — Verifica velocidad USB 3.x vs USB 2.0
💡 Un puerto USB 3.0 que opera a velocidad USB 2.0 puede indicar driver corrupto, limitación del hub o cable de mala calidad.

## Slide 10
ALCANCE Y NIVELES DE ACCESO REMOTO
NIVEL 1 — Visualización
Solo ver la pantalla del cliente. Sin interacción. Útil para diagnóstico inicial y capacitación.
NIVEL 2 — Control Básico
Control de mouse y teclado. Ejecución de programas y navegación de archivos con supervisión.
NIVEL 3 — Acceso Completo
Transferencia de archivos, instalación de software, acceso a línea de comandos y registro del sistema.
NIVEL 4 — Acceso Administrativo
Acceso sin supervisión, modificación de usuarios, control de servicios del sistema. Requiere máxima confianza.
⚠️ El nivel de acceso debe ser acordado explícitamente con el cliente. Documentar y obtener consentimiento antes de cualquier sesión remota.